## Slide 2: Χαρακτηριστικά του esp32
To esp32 είναι διπύρηνο, δηλαδή έχει δύο επεξεργαστές
Έχει ενσωματωμένο wifi, bluetooth και bluetoothlowenergy(BLE)
Τρέχει προγράμματα 32-bits
H συχνότητα του πάει μέχρι τα 240 Hz κι έχει 512kb RAM
Έχει 30 pins, 15 σε κάθε γραμμή ή πλευρά
Έχει ενσωματωμένους αισθητήρες θερμοκρασίας και φαινομένου Hall
Διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία περιφερειακών όπως πυκνωτές αφής, ADCs, DACs, UART, SPI, I2C κ.α

## Slide 3: Τα Pins του esp32

## Slide 4: Προγραμματισμός του esp32

## Slide 5: Εγκατάσταση του esp32 στο arduino ide
Πηγαίνουμε στο File->Preferences.
Βάζουμε https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json στο “Additional Board Manager URLs”
Ανοίγουμε το boards manager. Πηγαίνουμε στο Tools > Board > Boards Manager…
Ψάχνουμε για το Esp32 και κάνουμε εγκατάσταση

## Slide 7: Κύκλωμα

## Slide 9: Έλεγχος δύο led

## Slide 11: Και στην πράξη:

## Slide 12: Προβλήματα κατά τη φόρτωση του κώδικα:
Αρχικά τσεκάρετε ότι έχετε επιλέξει σωστά το esp32 και τη σωστή θύρα
Ίσως χρειαστεί κατά τη φόρτωση να κρατάτε πατημένο το κουμπί BOOT, να πατήσετε το βελάκι (upload) στο arduino IDE
Όταν δείτε το connecting το αφήνετε για να φορτώσει

## Slide 13: Project 1: esp32+OLED+RTCmodule

## Slide 14: Σύνδεση οθόνης OLED και esp32

## Slide 15: Σύνδεση RTC module και esp32

## Slide 16: Το κύκλωμα

## Slide 17: Πηγές:
https://www.youtube.com/watch?v=xPlN_Tk3VLQ
https://iotbyhvm.ooo/esp32-tutorials/
https://randomnerdtutorials.com/esp32-ssd1306-oled-display-arduino-ide/
https://randomnerdtutorials.com/esp32-pinout-reference-gpios/
https://randomnerdtutorials.com/esp32-esp8266-dht-temperature-and-humidity-oled-display/

## Slide 18
https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/esp32-real-time-clock-using-ds3231-module
https://lastminuteengineers.com/creating-esp32-web-server-arduino-ide/